2011. december 2.				A csoport		Név:…………………

1. Adja meg azt a két, tízes számrendszerbeli számot, aminek a 8 bites alakja egyenes kódban, illetve kettes komplemens kódban  11011011!					           8 pont

2. Határozza meg közelítőleg az egyenlet -beli  gyökét intervallumfelezéssel oly módon, hogy a közelítő megoldásként elfogadott -re teljesüljön az alábbi:

11 pont

3. Adja meg a függvény azon Hermite interpolációs polinomját, amely polinom a  pontokban interpolál! Adjon becslést a polinom és a függvény eltérésére a  intervallumban!								                     11 pont

2011. december 12.				A csoport		Név:…………………

1.  Határozza meg c értékét az alábbi egyenletrendszerben úgy, hogy 0, 1 illetve végtelen sok megoldás legyen! Adja meg a megoldásokat!

11 pont

2. Közelítse az  egyenlet gyökét Newton módszerrel úgy, hogy a megoldásként elfogadott -re teljesüljön az, hogy! Adjon becslést  és a pontos megoldás eltérésére! A kezdőpont legyen -0.5!							         10 pont

3. Határozza meg az  függvény minimumhelyét közelítőleg a szimplex módszert alkalmazva! A kezdő (0. ) szimplex 3 csúcsa legyen ,,. Közelítő minimumhelyként fogadja el a második szimplex legjobb csúcsát!			           9 pont

2011. december 12.				B csoport		Név:…………………

1. Közelítse Newton módszerrel az  egyenlet gyökét úgy, hogy a megoldásként elfogadott -re teljesüljön az, hogy! Adjon becslést  és a pontos megoldás eltérésére! A kezdőpont legyen 0.5! 				         10 pont

2. Határozza meg az  függvény minimumhelyét közelítőleg a szimplex módszert alkalmazva! A kezdő (0. ) szimplex 3 csúcsa legyen,,. Közelítő minimumhelyként fogadja el a második szimplex legjobb csúcsát!			           9 pont

3. Határozza meg b értékét az alábbi egyenletrendszerben úgy, hogy végtelen sok, 1, illetve 0 megoldás legyen! Adja meg a megoldásokat!

11 pont